## Slide 1
Классификация методов выбора расположения
базовых станций
Студент: Золотухин Алексей Вячеславович ИУ7-74Б
Научный руководитель: Степанов Валерий Павлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

## Slide 2: Цели и задачи
Цель научно-исследовательской работы: классификация методов выбора расположения базовых станций.
Задачи:
проведение анализа предметной области расположения базовых станций;
описание существующих методов методов выбора расположения базовых станций;
выделение критериев сравнения методов выбора расположения базовых станций;
классификация методов выбора расположения базовых станций по выделенным критериям.
2

## Slide 3: Содержательная постановка задачи
3
Базовая станция мобильного оператора — это установка, предназначенная для передачи и приёма радиосигналов между мобильными устройствами и сетью сотовой связи. Она является одним из основных компонентов мобильной сети.
Задача определения оптимального расположения базовых станций заключается в выборе подмножества местоположений для базовых станций, которые обеспечивают подключение в целевой области.

## Slide 4: Модели распространения радиоволн
Модель SUI
Модель SUI является расширением модели Хата с параметрами коррекции для частот выше 1900 МГц. Модель SUI предлагается в качестве решения для планирования сетей сотовой связи в полосе 3,5 ГГц – 11ГГц для различных типов местности.
Модель Окамуры—Хата
Модель распространения Окамура—Хата используется для частотного диапазона 150 – 1500 МГц.
Модель Окамура—Хата учитывает особенности территории и плотность застройки: открытая сельская местность, пригородная местность и городская местность.

## Slide 5: Алгоритмы решения задачи о покрытии
Задача о покрытии множествами заключается в нахождении набора подмножеств, покрывающего всё множество и имеющего минимально возможный вес. Задача о покрытии множества относится к числу NP-трудных. Одними из самых популярных методов решения являются метод полного перебора, генетический алгоритм, метод ветвей и границ.

## Slide 6: Классификация алгоритмов

## Slide 7: Заключение
Поставленная цель была достигнута: проведена классификация методов
оптимального расположения базовых станций.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы были решены следующие задачи:
— проведение анализа предметной области расположения базовых станций;
— описание существующих методов методов выбора расположения базовых станций;
— выделение критериев сравнения методов выбора расположения базовых
станций;
— классификация методов выбора расположения базовых станций по выделенным критериям
7