## Slide 1
Метод оптимального расположения базовых станций 5G в городе с использованием генетического алгоритма
Студент: Золотухин Алексей Вячеславович ИУ7-84Б
Научный руководитель: Степанов Валерий Павлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
2024 г.
Выпускная квалификационная работа бакалавра

## Slide 2: Цель и задачи
Цель выпускной квалификационной работы: разработка метода оптимального расположения базовых станций 5G в городе.
Задачи:
провести анализ предметной области задач оптимизации, распространения сигналов 5G в пространстве;
описать известные методы выбора расположения базовых станций в городе;
спроектировать метод оптимального расположения базовых станций в городе;
выбрать средства реализации и реализовать спроектированный метод;
исследовать зависимость результатов работы метода от входных параметров.
2

## Slide 3: Текущее состояние технологии 5G
3
Согласно стратегии отрасли связи доля населения Российской Федерации, проживающего на территории, где оказываются услуги связи с использованием технологии 5G к 2030 году должна возрасти до 25%, а к 2035 году до 60%.
Технология 5G позволяет передавать данные примерно в 100 раз быстрее чем технология 4G. Также 5G обеспечивает в 50 раз уменьшенную задержку чем 4G.
На единицу площади нужно минимум в три раза больше базовых станций 5G, а стоимость одной станции от 2 до 4 раз выше, чем 4G.
Для технологии 5G используют два диапазона: низкий (410–7125 МГц) и высокий (24–53 ГГц). В России используются частоты 4,8–4,99 ГГц и 24,25–24,65 ГГц.

## Slide 4: Формализованная постановка задачи
Найти такое покрытие Х базовыми станциями целевой области T, при следующих условиях:
где
С  вектор стоимости типов базовых станций,
S  множество типов базовых станций,
W  матрица покрытия, в столбцах которой расположены элементы множества B×S, а в строках элементы множества Т.
B  множество потенциальных мест под базовые станции
X  вектор решений
Вектор решений должен покрывать максимальное число элем. областей.
В каждом месте размещения базовой станции может быть только один тип.
1
1
3
Базовая станция имеет следующие характеристики:
Мощность
Высота
Частота
Стоимость

## Slide 5: Метод оптимального размещения базовых станций 5G в городе

## Slide 6: Выбор модели распространения сигналов
Модель распространения сигнала | COST 231Хата | Модель ОкамурыХата | Модель SUI
Диапазон частот | 1500 – 2000 МГц | 150 – 1500 МГц | 1900 – 11000 МГц
Допустимые особенности местности | Пригородная зона Сельская местность | Плотная застройка Пригородная зона Сельская местность | Плотная застройка Пригородная зона Сельская местность

## Slide 7: Выбор модификаций генетического алгоритма
Отбор родителей
Пропорциональный отбор;
Линейное ранжирование;
Отбор на основе усечения;
Турнирный отбор.
Оператор скрещивания
Одноточечный кроссинговер;
Многоточечный кроссинговер;
Однородный кроссинговер.
Оператор мутации
Классическая мутация;
Оператор инверсии.
Инициализация популяции
Стратегия «одеяла»;
Стратегия «дробовика»;
Стратегия фокусировки.
Сокращение популяции
Чистая замена;
Элитарная схема;
Равномерная случайная замена;
Пропорциональная редукция.

## Slide 8: Декомпозиция метода оптимального расположения базовых станций в городе

## Slide 9: Алгоритм разбиения на элементарные области
Найти координаты центра самой северо-западной области.
Рассчитать координаты центров остальных областей по формулам:
где число километров в градусе по широте;
координаты по широте;
координаты по долготе;
расстояние.

## Slide 10: Расчёт уровня сигнала в элементарной области от базовой станции
Цикл по каждой элементарной области.
Цикл по каждому типу базовых станций.
Цикл по каждому месту возможного размещения базовой станции.
Рассчитать по модели SUI в зависимости от типа территории потери сигнала.
Рассчитать мощность сигнала в элементарной области исходя из мощности станции и потерям сигнала.
50%
75%
95%

## Slide 11: Стандартный генетический алгоритм
Инициализация популяции  стратегия «дробовика»;
Отбор родителей  пропорциональный отбор;
Скрещивание  одноточечный кроссинговер;
Мутация  одноточечная классическая мутация;
Сокращение популяции  пропорциональная редукция.

## Slide 12: Структура программы
В качестве языка программирования был выбран C#;
Для модульного тестирования был выбран набор подпрограмм xUnit;
Функциональное тестирование проводилось вручную.
Выбор средств реализации

## Slide 13: Тестирование
Покрытие модульными тестами.
Входные данные | Результат
Одно место возможного размещения, с одним типом базовой станции. | Одно место с единственным типом базовой станции.
Одно потенциальное место, множество типов базовых станций. | Одно место с типом имеющим самую низкую стоимость при наибольшем покрытии.
Множество потенциальных мест, один тип. | Все места в которых базовые станции покрывают уникальные элементарные области.
Классы эквивалентности для функционального тестирования.

## Slide 14: Исследование
При уменьшении размера элементарной области, увеличивается точность метода, а также увеличивается время его работы.
При увеличении площади города увеличивается время поиска покрытия, а также увеличивается стоимость.

## Slide 15: Заключение
Поставленная цель выпускной квалификационной работы была достигнута: разработан метод оптимального расположения базовых станций 5G в городе.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены все задачи:
проведен анализ предметной области задач оптимизации, распространения сигналов 5G в пространстве;
описаны известные методы выбора расположения базовых станций в городе;
спроектирован метод оптимального расположения базовых станций в городе;
выбраны средства реализации и реализован спроектированный метод;
исследована зависимость результатов работы метода от входных параметров.